## Slide 1
HACOM
Cruce RFP uVAS 2026
↔ Maqueta FreeSWITCH
Documento base: cruce_RFP_maqueta_FreeSWITCH.md
Objetivo: validar qué funcionalidades del RFP están cubiertas por la maqueta actual.
Conclusión: la plataforma cubre hoy voz (IVR/VMS) y prepara el resto de servicios del RFP con la ruta de mensajería y AS complementarios.
RFP
uVAS 2026
Core IMS
Kamailio
FreeSWITCH AS
RTPEngine
Operación via mims_ui
uVAS 2026 | FreeSWITCH + IMS | HACOM

## Slide 2
Resumen ejecutivo
La maqueta ya valida la base funcional de voz y ofrece la plataforma para cubrir el resto del RFP
Cobertura funcional hoy
2/12
IVR y VMS validados
Cobertura nativa ampliable
6/12
SCE, MCA, charging, reporting, monitoring, cloud-ready
Requiere AS complementario
4/12
SMSC, FDA, SMSFW, USSD
Verificación E2E
15/15
pass con scripts de validación
El RFP solicita una plataforma uVAS convergente con SMSC, FDA, SMSFW, VMS, MCA, USSD, IVR, SCE, charging, reporting y monitoring.
La maqueta incluye Core IMS con Kamailio + PyHSS + AS Frontera + FreeSWITCH como AS aplicación + RTPEngine + mims_ui.
La conclusión adelantada es que la maqueta cubre hoy las funcionalidades de voz y prepara el resto del RFP ampliando con capacidad nativa de FreeSWITCH o AS complementarios dentro de la misma arquitectura por iFC.
La clave técnica es que ningún cambio crítico en el Core IMS es necesario: el enrutado de servicios se hace a través de iFC y AS Frontera.
uVAS 2026 | FreeSWITCH + IMS | HACOM

## Slide 3
1. Funcionalidades esperadas por el RFP
Sección 1.1 Background, página 24
F1 — SMSC (Short Message Service Center) | Mensajería
F2 — FDA — First Delivery Attempt | Mensajería
F3 — SMS Firewall (SMSFW) | Mensajería / Seguridad
F4 — Voice Mail System (VMS) | Voz
F5 — Missed Call Alert (MCA) | Voz / Notificación
F6 — USSD Gateway | Servicios interactivos
F7 — Interactive Voice Response (IVR) | Voz
F8 — SCE — Service Creation Environment | Desarrollo de servicios
F9 — Charging (tarificación/cobro) | Horizontal
F10 — Reporting (informes) | Horizontal
F11 — Monitoring & Management | Horizontal
F12 — Convergencia / cloud-native / virtualizado / 5G-ready | Plataforma
uVAS 2026 | FreeSWITCH + IMS | HACOM

## Slide 4
2. La maqueta de FreeSWITCH (qué es y qué está validado)
Core IMS: Kamailio P-CSCF (:5060), I-CSCF (:4060), S-CSCF (:6060) con Cx Diameter vía PyHSS (UAR/UAA, MAR/MAA, SAR/SAA + iFC).
AS Frontera: Kamailio asfront, interworking ISC → SIP plano, destino del iFC#1.
AS aplicación: FreeSWITCH (mims3_freeswitch) con dialplan public para IVR y VMS nativos, sin Asterisk.
Plano de medios: RTPEngine anclado en el P-CSCF; autenticación Digest-AKAv1-MD5 E2E demostrada; registro IMS 401 → 200.
Orquestación: docker-compose con red 172.32.0.0/24, 14 contenedores, restart unless-stopped.
Interfaz de operación: mims_ui en http://localhost:8090 para estado, E2E, operación, logs y VMS.
Verificación: scripts/test_maqueta.sh → PASS 15 / FAIL 0 (registro, iFC, IVR, RTPEngine, VMS).
Evidencia VMS: freeswitch/vms/0100003/INBOX/msg_*.wav; evidencia IVR: playback de ivr_bienvenida.wav a 0100002; evidencia AKA: 401 con algorithm=AKAv1-MD5 sin ck/ik → 200 OK.
uVAS 2026 | FreeSWITCH + IMS | HACOM

## Slide 5
3. Matriz de cruce RFP ↔ maqueta FreeSWITCH
Estado: ✅ Implementado • 🟡 Ampliable-nativo • 🟠 Complemento-AS
F7 IVR | ✅ Implementado | mod_dptools + mod_say_* + mod_lua + mod_httapi + mod_xml_curl | Evidencia: public.xml => ivr_0100002
F4 VMS | ✅ Implementado | mod_voicemail + record + persistencia en storage/vms | Evidencia: msg_*.wav en freeswitch/vms/0100003
F8 SCE | 🟡 Ampliable-nativo | Lua, httapi, xml_curl, flujos JSON por país | Módulos cargados: mod_lua, mod_httapi
F5 MCA | 🟡 Ampliable-nativo | CDR + no-answer/busy detection + SMS/MB/MWI | mod_cdr_csv + mod_event_socket + mod_sms
F1 SMSC | 🟠 Complemento-AS | mensaje MESSAGE por iFC + AS SMS o mod_sms | mismo patrón ISC validado para INVITE
F2 FDA | 🟠 Complemento-AS | cola persistida y reintento diferido | redis/MySQL en la maqueta
F3 SMS Firewall | 🟠 Complemento-AS | MO/MT filters, rate limit, blacklist, scoring | AS smsfw interpuesto en la cadena
F6 USSD Gateway | 🟠 Complemento-AS | menú por etapas sobre SIP MESSAGE | motor IVR/SCE reutilizado
F9 Charging | 🟡 Ampliable | mod_cdr_csv, mod_xml_cdr, mod_json_cdr | API de ingesta a BD/CDR
F10 Reporting | 🟡 Ampliable | mims_ui consultando CDR/MySQL + mod_db | interfaz 8090
F11 Monitor & Management | 🟡 Ampliable | mod_event_socket + mims_ui + healthchecks | docker compose / docker ps
F12 Convergencia 5G-ready | 🟡 Ampliable | contenerización + 14 servicios + camino a K8s/Helm | arquitectura preparada
uVAS 2026 | FreeSWITCH + IMS | HACOM

## Slide 6
4. Detalle por funcionalidad: IVR y VMS
F7 — IVR ✅
public.xml: ivr_0100002 → answer → sleep → playback(ivr_bienvenida.wav) → hangup. El menú DTMF se construye con mod_dptools, mod_lua/mod_httapi consultando MySQL y mod_say_* para lectura del saldo o número. RTP anclado en RTPEngine.
F4 — VMS ✅
public.xml: vms_0100003 → graba el mensaje RTP del llamante a vms/<MSISDN>/INBOX/msg_<fecha>.wav. mod_voicemail cargado da buzón completo, greeting y MWI/message-summary. Volumen persistente ./freeswitch/vms.
La ruta del flujo es UE → P-CSCF → S-CSCF → iFC → AS Frontera → FreeSWITCH.
Se valida la parte de voz con RTPEngine y la autenticación AKAv1-MD5 E2E.
Cobertura TS 26.114: mod_amr/mod_amrwb cargados; el softphone actual no ofrece AMR, pero no es limitación de la maqueta.
uVAS 2026 | FreeSWITCH + IMS | HACOM

## Slide 7
5. Dominio de mensajería y servicios interactivos
F5 — MCA 🟡: FreeSWITCH genera CDR con mod_cdr_csv; detecta disposition=no answer / busy. El aviso se materializa por SMS con mod_sms o por MB/MWI vía S-CSCF.
F1 — SMSC 🟠: el mismo mecanismo ISC que enruta INVITE puede enrutar MESSAGE por iFC con Method=MESSAGE y prioridad propia en maqueta_ifc.xml. El AS SMS normaliza, persiste y entrega; stubs SMPP para integrar el SMSC real del operador.
F2 — FDA 🟠: entrega inmediata si el destino está registrado; diferida si no lo está, reintenta con el siguiente REGISTER. Estados delivered/undelivered/deleted en BD.
F3 — SMS Firewall 🟠: interpuesto en la cadena del SMSC; filtros MO/MT por número, contenido, blacklist, rate-limit y scoring. Rechazo o reescritura antes de entregar.
F6 — USSD Gateway 🟠: reutiliza el motor de menú del IVR sobre SIP MESSAGE con persistencia de sesión (redis/MySQL). El enlace real al USSDC SIGTRAN/MAP queda como integración de propuesta.
uVAS 2026 | FreeSWITCH + IMS | HACOM

## Slide 8
6. Capacidad nativa de FreeSWITCH y control del servicio
F8 — SCE 🟡: FreeSWITCH ofrece motor nativo con mod_lua, mod_httapi, mod_xml_curl y flujos JSON/YAML/Lua; servicios desplegables sin redeploy del Core IMS y sin tocar la lógica del S-CSCF.
F9 — Charging 🟡: mod_cdr_csv cargado; mod_xml_cdr/mod_json_cdr en disco permiten emitir CDR a la API de facturación. Persistencia en MySQL. Ro/Rf como fases posteriores.
F10 — Reporting 🟡: mims_ui (puerto 8090) ya consulta estado de servicio, CDR y MySQL. El entorno soporta tablas por rellenar con CDR del AS.
F11 — Monitoring & Management 🟡: mod_event_socket expone eventos y estadísticas; mims_ui supervisa contenedores, DNS, listeners, E2E, operación y VMS. Healthchecks por compose.
F12 — Convergencia / cloud-native / 5G-ready 🟡: todo está contenerizado por servicio, con red parametrizada, 14 contenedores y capacidad de escalar vía Docker/Kubernetes y fases de SBA/NEF.
uVAS 2026 | FreeSWITCH + IMS | HACOM

## Slide 9
7. Módulos FreeSWITCH de la maqueta (verificado en el contenedor)
Cargados: mod_sofia, mod_dptools, mod_voicemail, mod_amr, mod_amrwb, mod_opus, mod_cdr_csv, mod_conference, mod_fifo, mod_lua, mod_httapi, mod_loopback, mod_event_socket, mod_dialplan_xml, mod_say_*, mod_local_stream, mod_sndfile, mod_tone_stream, mod_spandsp.
En disco / habilitables: mod_sms.so, mod_xml_curl.so, mod_json_cdr.so, mod_cdr_mongodb.so, mod_java.so, mod_perl.so y otros módulos de integración.
Nota crucial del diseño: no existe mod_smpp.so obligado para el patrón de mensajería; el tránsito SIP MESSAGE → FreeSWITCH/mod_sms o AS python cubre la misma función sin depender de ese módulo.
El patrón por iFC se mantiene constante para voz y mensajería, lo cual reduce la superficie de cambio del Core IMS y acelera el desarrollo.
uVAS 2026 | FreeSWITCH + IMS | HACOM

## Slide 10
8. Conclusión
1. Voz del AS — cumplido hoy: IVR y VMS funcionando y validados E2E; el flujo está enrutado por iFC del S-CSCF hacia FreeSWITCH y con medios anclados en RTPEngine.
2. Plataforma convergente — la maqueta es la base para el resto de funcionalidades del RFP sin cambiar el Core IMS: SCE, MCA, charging, reporting y monitoring se apoyan en módulos y servicios nativos de FreeSWITCH.
3. Dominio de mensajería — SMSC, FDA, SMSFW y USSD se resuelven sobre el mismo patrón iFC validado (MESSAGE) junto con un AS de mensajería dentro de la misma maqueta.
4. Ventaja competitiva — un solo plano VAS para voz y servicios, una ruta de entrega más corta y una base técnica sólida para la propuesta del operador.
5. La evidencia demuestra que la maqueta hoy no sólo es un prototipo; es una base operativa para llegar a una propuesta uVAS realista, convergente y 5G-ready.
uVAS 2026 | FreeSWITCH + IMS | HACOM

## Slide 11
9. Referencias y evidencia
RFP: doc/20260817 uVAS RFP 2026.md — funcionalidades en §1.1, página 24.
Plan de etapas: results/plan_trabajo_uVAS_2026.md — etapas 1 a 6; F1-F4 en etapa 2, USSD en etapa 3, SCE/charging en etapas 1/4/5.
Comparativa AS: results/argumentacion_AS_kamailio_vs_freeswitch.md.
Cumplimiento 3GPP: results/diagnostico_cumplimiento_3gpp.md.
E2E: maqueta-ims-3/scripts/test_maqueta.sh — PASS 15/15.
AKA: maqueta-ims-3/scripts/ue_aka_probe.py — Digest-AKAv1-MD5 → 200 OK.
AS Frontera ISC: maqueta-ims-3/asfront/{asfront.cfg,kamailio_asfront.cfg}.
FreeSWITCH AS: maqueta-ims-3/freeswitch/conf/{dialplan/public.xml, sip_profiles/external.xml}.
uVAS 2026 | FreeSWITCH + IMS | HACOM