## Slide 1: Conectar un softphone externo a la maqueta IMS
Dos caminos: el UE IMS de la maqueta (conforme 3GPP) o un softphone comercial con el perfil SIP Digest de DEV

## Slide 2: Elegir el camino según el cliente
A
UE IMS de la maqueta
pjsua parcheado (IMS-AKA + IPsec) en otro equipo Linux con Docker. Es el camino 3GPP: el P-CSCF negocia las SA y todo el tráfico va cifrado en integridad.
Recomendado para demos y pruebas de conformidad.
B
Zoiper / Linphone / MicroSIP
No implementan IMS-AKA ni sec-agree. Requieren activar el perfil SIP Digest no-3GPP (TS 33.203 Anexo N) en el S-CSCF.
Solo para DEV: con él activo la regla A4 deja de cumplirse para esos clientes.

## Slide 3: Paso común: llegar a la red de la maqueta sin NAT
En el host de la maqueta (una vez):
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
sudo iptables -I DOCKER-USER -s <LAN>/24 -d 172.32.0.0/24 -j ACCEPT
En el equipo del softphone:
sudo ip route add 172.32.0.0/24 via <IP del host de la maqueta>
Comprobar: ping 172.32.0.8 (P-CSCF) y que el DNS 172.32.0.2 resuelva ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org.
Por qué sin NAT
ESP no atraviesa NAT sin encapsulado UDP, y el P-CSCF y RTPEngine anuncian direcciones 172.32.0.x. Con una ruta, el softphone ve esas direcciones directamente.

## Slide 4: Camino A: el UE IMS en otro equipo
1. Copiar la carpeta maqueta-ims-3/softphone y construir: docker build -t mims3_softphone softphone/
2. Arrancar con capacidades de red: docker run -it --rm --net=host --cap-add NET_ADMIN --cap-add NET_RAW -v $PWD/softphone:/mnt/softphone mims3_softphone bash
3. Registrar el UE1: /mnt/softphone/scripts/ue.sh 1 (UE2: ue.sh 2)
4. En la consola de pjsua: m → sip:0100002@ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org (IVR) o 0100004 (buzón)
5. Con red host, pjsua toma la IP del equipo: el Contact y las SA usan esa dirección.
Esperado en el log: "sec-agree: SA IPsec ESP establecidas" y "registration success, status=200".

## Slide 5: Camino B: softphone comercial con perfil Digest (DEV)
Activar el perfil en el S-CSCF
scscf/scscf.cfg: #!define WITH_NON3GPP_DIGEST, luego docker restart mims3_scscf
Cuenta en Zoiper / Linphone / MicroSIP
Usuario y autenticación: 0010100001 (MSISDN)
Dominio: ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org · Proxy/outbound: 172.32.0.8:5060 UDP
Contraseña: la clave de prueba UE1_KI de maqueta-ims-3/.env
Códecs: PCMU/PCMA (FreeSWITCH responde en G.711)
Antes de una demo
Volver a comentar la línea (##!define) y reiniciar el S-CSCF. Con el perfil desactivado, un cliente Digest recibe 403 y la maqueta solo admite IMS-AKA.

## Slide 6: Probar y diagnosticar
Síntoma | Causa probable | Acción
403 Authentication Failed | Perfil Digest desactivado | Camino A, o activar el perfil (DEV)
Sin respuesta al REGISTER | Falta la ruta a 172.32.0.0/24 | ip route y regla DOCKER-USER
Llamada sin audio | RTP con NAT o firewall | Ruta directa; abrir UDP de RTPEngine
sec-agree: fallo instalando SA | SA residuales en el UE | ip xfrm state flush; ip xfrm policy flush
Prueba rápida: llamar a 0100002 (IVR, pulsar 1) y a 0100003 (dejar un mensaje).